# 北京-185稻麦收割机

### 一、北京-185型稻麦收割机（论文文献综述）

套种收割机三结合研制小组[1]（1975）在《研制中的几种间套作机具》文中进行了进一步梳理间作套种是我国劳动人民实行科学种田,夺取粮棉高产的好经验。但现有农机具还不适应间作套种的农艺要求。目前不少单位已把间套作机械化列为重点研究课题。本期介绍一些正在研制中的间套作机具,供参考。希望进行这项研究工作的同志们来稿,以便更好地交流经验,促进间套作机械化的发展。

孟书清[2]（1980）在《终身立志于农机的人——记高级工程师马骥同志》文中研究表明一行行玉米象翡翠似的绿带,镶嵌在金色的麦海中,沉甸甸的麦穗在微风中摇曳,象是招呼人们去收割。北京——185型稻麦收割机在麦浪中挺进,它把割下的麦子,灵巧而整齐地铺放在两行玉米之间。这是一九七五年夏收,"185"第一次出现在北京郊区小麦套种玉米的地里。参加设计、试制的专家和工人按捺不住兴奋的心情,跟在机子后面观看,和前来看表演的社员一样,脸上漾出欣喜的笑容。收获机械专家、"185"的设计负责人马骥同志默默地拣起一束刚刚割下的麦子,似乎在欣尝着,又似乎在沉思着。……

韩正晟[3]（2006）在《高速小麦收割机的试验研究》文中进行了进一步梳理提高小麦收获机械的生产率,及时足额收获小麦,是小麦丰产丰收的重要保证。提高收割机的生产率,关键是要提高收割机单位割幅的生产率。欲提高单位割幅的生产率,首先需一种能够高速切割的切割器。目前,小麦收获机械上普遍采用的切割器有两种:往复式和回转式。往复式切割器收割机“宽而慢”,即在作业中“割得宽,走得慢”;回转式切割器收割机“窄而快”,即在作业中“割得窄,走得快”。为提高收割机的生产率,理想的收割机应是“宽而快”,即在作业中“既能割得宽,又能走得快”。为此,本课题研制了一种“宽而快”的高速小麦收割机。该收割机为正悬挂侧铺放立台式,即收割机前悬挂在拖拉机机架上,采用立式割台,使切断的禾秆迅速拥上割台,被输送带推向一侧抛出。其主要由切割器、传动装置及输送机构等组成。切割器选用了回转带式和齿形链式两种研发方案,通过试验比较选其优。试验表明,回转带式切割器和齿形链式切割器均可实现高速切割和高速作业,前者的切割速度和作业速度分别达17m/s和15km/h,后者的切割速度和作业速度分别达7m/s和13km/h;工作平稳,割台振动小,割茬整齐,无撕裂、漏割、重割和堵刀现象;适于收割小麦、水稻等细茎秆作物和牧草。但齿形链式切割器的使用可靠性高于回转带式切割器。故本高速收割机选用了齿形链式切割器。传动装置采用同轴驱动。动力由减速器减速增扭之后直接传给驱动轴,驱动轴同时驱动输送带主动带轮与切割器主动链轮,实现了输送带和切割器工作的有机结合。输送机构采用了上下两条输送带与拨禾星轮和铺放导板相配合,实现了高速切割、高速作业与高速输送地有效匹配。试验表明,高速收割机是一种新型高速高效收割机。采用了新型齿形链式切割器,实现了高速切割和高速进给,其切割速度是往复式切割器的3倍;作业速度是往复式切割器收割机的1.5倍;单位割幅的生产率是往复式切割器收割机的1.5倍。工作平稳,振动小。输送带主动带轮与切割器主动链轮同轴驱动,简化了传动,使整机结构紧凑,传动可靠,作业性能稳定,生产性能可靠,从理论和实践上实现了高速切割与高速进给及高速输送的有机匹配。免耕播种之前,土壤受到了收割机的压实。压实使土壤状况恶化,作物减产、机器能耗增加。本研究用4GG—170型收割机和新疆—2号联合收割机分别对免耕麦茬地依次压地10次,并依次分别检测土壤容重、硬度和透水性随碾压次数的变化。试

一机部机械院农机所,北京市通县收割机厂[4]（1976）在《北京-185型稻麦收割机》文中研究表明 北京—185稻麦收割机是为解决间套作小麦收割而设计的,割幅1.85米。它适于七尺畦间作套种制度（参阅图1）,也能用于一般平作小麦或水稻收割。本机采用立式割台,装有特殊星轮扶禾器来取代普通拨禾轮。作物被切割后,被直立输送至割台右侧,经转向机构向后输送,越过拖拉机地轮横向铺放在本畦内。这样,条放作物不压畦埂玉米苗,铺放也比较整齐。本机与北京工农—12手扶拖拉机配套,前悬挂,

《甘肃农机》编辑组[5]（1981）在《4GL-160型收割机通过科研鉴定》文中认为 4GL-160型收割机是由甘肃省农机研究所、张掖收割机厂、张掖地区农机研究所等单位在北京-185型稻麦收割机的基础

王燕[6]（2008）在《沙生灌木收割机设计研究》文中研究指明我国沙荒地资源非常丰富。近几年来,为了防风固沙、保持水土、改善生态系统、维持生态平衡,我国大面积种植沙生灌木。根据沙生灌木的生物学特性,每3～5年必须平茬,平茬后生长加快,萌发力加强,具有复壮作用。但是收割沙生灌木一直是一个技术难题,收割时完全靠手工劳动,其劳动强度大、生产效率低。因此,研究适用于沙生灌木林收割的机械设备,可有效地解决目前我国所面临的大规模林木收割问题。为此本项目研制了沙生灌木收割机,其中定向摆放功能的研究是创新研究,它能使割下的灌木条头尾朝向一致地整齐摆放,以便为后来的收集、运输工作打下基础。全面、系统地查阅和收集国内外有关收割机方面的文献资料,并进行了细致的分析和探讨。在研究收割机工作机理的基础上,确定了本收割机的工作原理。根据收割机工作环境及灌木生长的立地条件选用沙漠特种车作为动力,整车通过性好,具备很强的爬坡能力,并且有足够大的功率带动收割机工作。论述了沙生灌木收割机的主要设计指标、主要结构参数的确定。重点阐述了主要机构、零部件的设计要求,应用机械设计方法和机械原理对每个零件进行尺寸研究设计,对主要的传动零件进行了受力分析和强度校核计算,对收割机总体布置的方法和过程进行了研究。对装置的结构及其工作原理进行了研究,对传动系统、输送系统进行详细的设计及计算,并对附属装置进行了理论研究及其选型。此外,对收割机进行了效益评估。该机可一次性把平茬和定向摆放结合起来,既能宽幅收获,又可高速收割,结构紧凑,传动简单,生产率高,一次可完成收割集垄收割。该项目为沙生灌木快速、科学地平茬复壮提供了新的机型,进一步减轻林业工人的劳动强度,大幅度提高劳动生产率,并且为实现下一步的粉碎和为后期的全盘自动化提供支撑。

### 二、北京-185型稻麦收割机（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、北京-185型稻麦收割机（论文提纲范文）

#### （3）高速小麦收割机的试验研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

第一章 绪论

1 文献综述

2 问题的提出

3 研究的内容、方法及技术路线

第二章高速收割机的方案设计与评价

1 引言

2 高速收割机方案设计

3 高速收割机方案评价

4 讨论与结论

第三章高速切割器的研究

1 引言

2 回转带式切割器的研究

3 齿形链式切割器的研究

4 讨论与结论

第四章高速收割机传动系统与输送系统的研究

1 引言

2 高速收割机传动系统

3 高速收割机输送系统

4 讨论与结论

第五章高速收割机作业性能与生产性能的研究

1 引言

2 高速收割机作业性能试验

3 高速收割机生产性能试验

4 讨论与结论

第六章高速收割机的运用研究

1 引言

2 高速收割机运用的技术条件

3 高速收割机运用的技术水平

4 讨论与结论

第七章高速收割机的土壤压实试验研究

1 引言

2 试验设备与方案

3 试验结果与分析

4 讨论与结论

第八章简结

1 研究的目的与意义

2 研究的内容与结果

3 取得的成果与创新

4 存在的不足与改进的方向

致谢

参考文献

作者简介

导师简介

#### （6）沙生灌木收割机设计研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状和发展趋势

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内发展现状

1.2.3 发展趋势

1.3 研究目的和意义

1.4 研究内容和方法

1.4.1 研究的内容

1.4.2 研究的方法

1.4.3 预期目标

2 收割机械功用与结构

2.1 收割机的功用和类型

2.2 收割机的构造与主要工作部件

2.3 几种收割机工作机理

2.4 本章小结

3 技术要求及方案确定

3.1 收获对象生长立地条件及其性状

3.2 收获对象对收割机械性能及技术要求

3.2.1 对收割机械性能要求

3.2.2 技术要求及设计原则

3.3 方案确定

3.3.1 借鉴的设计方案

3.3.2 设计方案确定

3.4 本章小结

4 沙生灌木收割机设计

4.1 收割机参数确定

4.1.1 收割机功率需求分析

4.1.2 割幅确定

4.1.3 不漏割条件

4.2 悬挂机构

4.3 切割机构

4.4 传动机构设计

4.4.1 传动原理

4.4.2 传动机构

4.4.3 传动计算

4.5 输送装置及定向摆放机构设计

4.5.1 输送带长度确定和速度的设计计算

4.5.2 导板曲率半径确定

4.5.3 拨齿的设计研究

4.5.4 割刀前伸量

4.6 其他装置

4.7 本章小结

5 收割机的效益评估

5.1 生态效益

5.2 社会效益

5.3 经济效益

5.4 本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

### 四、北京-185型稻麦收割机（论文参考文献）

- [1]研制中的几种间套作机具[J]. 套种收割机三结合研制小组. 粮油加工与食品机械, 1975(10)

- [2]终身立志于农机的人——记高级工程师马骥同志[J]. 孟书清. 农业机械, 1980(08)

- [3]高速小麦收割机的试验研究[D]. 韩正晟. 甘肃农业大学, 2006(05)

- [4]北京-185型稻麦收割机[J]. 一机部机械院农机所,北京市通县收割机厂. 农业机械资料, 1976(10)

- [5]4GL-160型收割机通过科研鉴定[J]. 《甘肃农机》编辑组. 粮油加工与食品机械, 1981(12)

- [6]沙生灌木收割机设计研究[D]. 王燕. 东北林业大学, 2008(11)

本文来源: https://www.lunwen00.cn/article/2ca34cca6722cca481c28547.html